## Slide 1: Sistemas Nacionales de Alerta Temprana: replicando en los países vecinos la experiencia exitosa de la plataforma DEWETRA
ING. LEO ERICK PEREYRA RODRIGUEZ
Unidad de Gestión de riesgos
SENAMHI - Bolivia

## Slide 2: Objetivo de la plataforma DEWETRA
DEWETRA es una plataforma para la construcción de escenarios de riesgo en tiempo real, que permite tomar medidas de prevención y reducir los impactos del evento pronosticado.
PRONOSTICADORES
TOMADORES DE DECISION
PLATAFORMA DE PRONÓSTICO Y MONITOREO
MULTI-RIESGO
Observaciones de superficie y satelitales
+
Modelos Pronósticos
Vulnerabilidad
+
exposición
ESCENARIOS DE RIESGO EN TIEMPO REAL
Usos múltiple: Acceso simultáneo de diferentes tipologías de usuarios

## Slide 3: Evaluación del riesgo en tiempo real
R (t) =
Información casi-estática
Población y infraestructuras vulnerables, escenarios sintéticos de amenazas, recursos para la emergencia
  Pronóstico meteorológico numérico a medio y corto plazo,
  Pronóstico climatológico,
  monitoreo hidro-meteorológico,
  pronóstico de impactos, …
E x V x
H (t)
Información en tiempo real

## Slide 4
DATOS
ESTATICOS
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
DE ALERTAS
DATOS
DINAMICOS
24/7
AMENAZA
METEO
PRONÓSTICO
TIEMPO REAL
VULNERABILIDAD
MODELO HIDRO
EVALUACIÓN DEL RIESGO EN TIEMPO REAL
Elaboración de escenarios de impacto

## Slide 5: Implementación de la plataforma DEWETRA en Bolivia

## Slide 6: La experiencia en Bolivia, actividades del SENAMHI relacionadas con la plataforma DEWETRA
2012-2013, proyecto Cooperación Italiana y FAO (Fase I)
  Implementación plataforma Dewetra
  Protocolos de comunicación SENAMHI – VIDECI
  Modelo meteorológico a la escala limitada (WRF - 10km)
2015-2016, proyecto Cooperación Italiana y FAO (Fase II)
  Modelación hidrológica cuencas Chapare y San Juan del Oro
  Recolección datos hidro-meteorológicos
2016, proyecto Tarope, ECHO con Vision Mundial y GVC
  Modelación hidrológica de la cuenca del Beni
  Instalación de estaciones meteorológicas Open-Hardware.
Proyectos en curso:
  Proyecto Wirwina, ECHO. Fortalecimiento red de observación SENAMHI
  Proyecto Coop. Italiana y FAO (Fase III). Pronóstico de incendios forestales (modelo RISICO)
Notes: A partir de la primera instalación de la plataforma Dewetra, gracias al aporte de FAO y Cooperación Italiana, otras iniciativas se sumaron para agregar datos a la plataforma.

## Slide 7
La Plataforma DEWETRA utilizada por diferentes instituciones
Diferentes usuarios, diferentes perfiles de acceso a la plataforma y a los datos
SENAMHI
VIDECI
MDRyT
MMAyA
SEARPI
ENDE-CORANI

## Slide 8: Datos en tiempo real: estaciones hidro-meteo
e.g. Lluvia observada por la estación de Sapecho* instalado por el proyecto Tarope, lluvia detectada por satélite (GSMAP)
* Acrostation con medición a los 5 minutos

## Slide 9: Datos en tiempo real: modelos de pronóstico meteorológicos
e.g. lluvia cumulada por el modelo a la escala limitada WRF BOLIVIA (10km)

## Slide 10: Datos en tiempo real: modelos de pronóstico hidrológico
e.g. Pronóstico probabilístico de caudal*, lluvia cumulada en 48h pronosticada por WRF
* FloodPROOFS Chapare

## Slide 11: Datos en tiempo real: modelos de pronóstico de inundación
e.g. Pronóstico de altura de agua en Villa Tunari (Bolivia)

## Slide 12: Escenario de riesgo en tiempo real: pronóstico de inundación y viviendas posiblemente afectadas
Pronóstico de impactos por inundación en Villa Tunari (Bolivia)

## Slide 13: Interoperabilidad de DEWETRA y integración con otras herramientas
GEM
GFS
WRF
SMARTMET
DEWETRA
evaluación de riesgo
en tiempo real
VIDECI, MDRyT, SALUD, EDUCATION
Vulnerabilidad
Continuum
Modelo hidrológico
Estaciones hidro-meteo
Esposición
Amenaza
WFLOW
Mod. Regresión
FEWS
Gestor de modelos hidro
Modelos meteorológicos
Notes: Todos los datos o resultados de otras elaboraciones confluyen en la plataforma Dewetra

## Slide 14
NIVEL DEPARTAMENTAL
NIVEL CENTRAL
BOLETÍN
METEOROLÓGICO
fax
email
celulares
VPN-router
Fax
email
celulares
Radiotransmisor
Radiodifusoras
Celulares
PLATAFORMA DEWETRA
BOLETÍN
DE RIESGO
SENAMHI
DEFENSA CIVIL
Unidades departamentales de SENAMHI
Unidades de gestión de riesgo departamentales
Unidades de gestión de riesgo municipales
reportes
Web
Email
Celulares
Comunidad
Comunidad
Radiotransmisor
Radiodifusoras
Celulares
NIVEL
MUNICIPAL
NIVEL
COMUNIDAD
Producción del Boletines
Transmisión de los Boletines
Reportes de los impactos
Comunicación de las condiciones de riesgo Coordinaciones técnica
Protocoles de comunicación
Notes: Una plataforma de apoyo a la toma de decisiones en materia de alerta temprana y defensa civil comporta una serie de protocoles de comunicacion entre las istituciones involucradas, a los diferentes niveles.
Comunicación a nivel transversal (Nivel Central): Emisión boletín de criticidad meteorológica por el SENAMHI, compartido con el VIDECI
Comunicación a nivel transversal: entre los diferentes niveles.

## Slide 15
Preparación y emisión de boletines
Boletines de riesgo
Boletines de Meteorológicos e Hidrológicos
Notes: Emisión boletín de criticidad meteorológica por el SENAMHI, compartido con el VIDECI
Emisión boletín de riesgo por el VIDECI hacia las UGR
Diferentes amenazas meteorológicas: lluvia, viento, temperatura y inundaciones
Diferentes formatos de output: gráfico (mapa), textual extenso, textual breve (sms)
Diferentes canales de comunicación: email, fax, sms

## Slide 16: Logros principales de las actividades en Bolivia
La plataforma DEWETRA, en su función de herramienta compartida, ha sido un catalizador de las comunicaciones y del intercambio de datos entre las diferentes instituciones involucradas en la gestión del riesgo, ante de todo entre SENAMHI y VIDECI.
La plataforma DEWETRA, con sus diferentes perfiles de uso para técnicos y tomadores de decisión, coadyuva al desarrollo de diferentes roles de cada institución involucrada en las actividades de la gestión del riesgo.
En particular SENAMHI y VIDECI han sido fortalecidos con nuevas herramientas tecnológicas (modelos de pronóstico) y han podido profundizar sus conocimientos en temas hidrometeorológicos y gestión de riesgos.

## Slide 17: Replicar la experiencia en los países vecinos
En el marco del Proyecto Wirwina, financiado por ECHO y ejecutado por COOPI, GVC y CIMA, se tiene planificado la implementación de plataforma DEWETRA en Paraguay y Perú.
Como en la exitosa experiencia boliviana relacionada a la agregación, organización e intercambio de información en una plataforma compartida de alerta temprana, el objetivo es fortalecer todo el sistema de gestión de riesgos a nivel central y no sólo las herramientas y conocimientos técnicos.
Esta iniciativa permitirá que los tres SNAT funcionen sobre la base de una plataforma común que facilite la cooperación entre las instituciones y el intercambio de datos.
SENAMHI Bolivia tendrá la función de transmitir su experiencia en el sistema a los países vecinos.

## Slide 18: GRACIAS
Unidad de Gestión de Riesgos
Email: leo@senamhi.gob.bo
Web Site: http://www.senamhi.gob.bo